STC8G1K08T-A版-触摸按键注意事项

2020-5-11

一共有15个按键可用，触摸按键使能寄存器与对应使能的按键：

其中，使能寄存器中的TK5没有连接到外部的IO，而P1.7没有触摸键功能。

如果部分IO用做数字IO，则与触摸按键可能存在干涉，存在干涉的IO如下：

P1.0做触摸按键（TSCHEN1.7=1），而P1.7做普通IO，则P1.0检测触摸按键时会影响P1.7导致异常。

P1.1做触摸按键（TSCHEN1.6=1），而P1.6做普通IO，则P1.1检测触摸按键时会影响P1.6导致异常。允许TK5触摸按键（TSCHEN1.5=1），而P1.5做普通IO，则检测触摸按键TK5时会影响P1.5导致异常，尽管TK5并无触摸按键引脚。

P1.3做触摸按键（TSCHEN1.4=1），而P1.4做普通IO，则P1.3检测触摸按键时会影响P1.4导致异常。

P1.4做触摸按键（TSCHEN1.3=1），而P1.3做普通IO，则P1.4检测触摸按键时会影响P1.3导致异常。

P1.5做触摸按键（TSCHEN1.2=1），则不会影响其余IO。

P1.6做触摸按键（TSCHEN1.1=1），而P1.1做普通IO，则P1.6检测触摸按键时会影响P1.1导致异常。

P5.4做触摸按键（TSCHEN1.0=1），而P1.0做普通IO，则P5.4检测触摸按键时会影响P1.0导致异常。

P3.0做触摸按键（TSCHEN2.7=1），而P3.7做普通IO，则P3.0检测触摸按键时会影响P3.7导致异常。

P3.1做触摸按键（TSCHEN2.6=1），而P3.6做普通IO，则P3.1检测触摸按键时会影响P3.6导致异常。

P3.2做触摸按键（TSCHEN2.5=1），而P3.5做普通IO，则P3.2检测触摸按键时会影响P3.5导致异常。

P3.3做触摸按键（TSCHEN2.4=1），而P3.4做普通IO，则P3.3检测触摸按键时会影响P3.4导致异常。

P3.4做触摸按键（TSCHEN2.3=1），而P3.3做普通IO，则P3.4检测触摸按键时会影响P3.3导致异常。

P3.5做触摸按键（TSCHEN2.2=1），而P3.2做普通IO，则P3.5检测触摸按键时会影响P3.2导致异常。

P3.6做触摸按键（TSCHEN2.1=1），而P3.1做普通IO，则P3.6检测触摸按键时会影响P3.1导致异常。

P3.7做触摸按键（TSCHEN2.0=1），而P3.0做普通IO，则P3.7检测触摸按键时会影响P3.0导致异常。

综上所述，规划IO时，最好是成对使用触摸按键，奇数个键则使用P1.5，这样影响最小，以下是建议：

P1.0和P5.4同时用做触摸按键或IO。当P1.0用做触摸按键时，则P1.7不能用做IO。

P1.1和P1.6同时用做触摸按键或IO。

P1.3和P1.4同时用做触摸按键或IO。

P1.5可以用做触摸按键或IO。

P3.0和P3.7同时用做触摸按键或IO。

P3.1和P3.6同时用做触摸按键或IO。

P3.2和P3.5同时用做触摸按键或IO。

P3.3和P3.4同时用做触摸按键或IO。

这个版本LED自动扫描与触摸按键不能同时使用同一个IO，就是说，某个IO一旦用做触摸按键，则这个IO不能在做别的功能了。

P1.7没有触摸键功能，只能做IO使用，同时P1.0(TK7)不能使用做触摸键。

设置P1.7为准双向口，则P1.7输出异常，要外接上拉电阻或启动内部上拉电阻才能正常。

设置P1.7为准双向口，将P1.6也设置为准双向口，则P1.7准双向口输出正常。

设置P1.7为推挽输出，则P1.7推挽输出正常。

设置P1.7为开漏输出，则P1.7输出正常，外接上拉电阻或启动内部上拉电阻才能输出高电平。

设置P1.7为开漏输出，将P1.6设置为准双向口，则P1.7成为准双向口输出。

睡眠按键唤醒电流：

全部时钟停振，省电模式，0.4uA, 可外部中断，串口，I2C，唤醒

启动掉电唤醒定时器，1.4uA/2.5uA/3.6uA

典型应用：3.7V锂电池，启动掉电唤醒定时器1秒唤醒一次，

不唤醒扫描时1.4 - 2.5uA，唤醒扫描时1mA---但不是所有时间都会工作，所以：

扫描1键1.2ms，平均电流2.5+1.2=3.7uA；

扫描2键2.2ms，平均电流2.5+2.2=4.7uA；

扫描3键3.2ms，平均电流2.5+3.2=5.7uA。

以上数据说明STC触摸按键省电模式唤醒进入世界前列，部分错误下版改正